## Slide 1: «ТЕРМОФОРМОВАНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ»
Вебинар, 31.05.22
Ольга Коваленко, СИБУР ПолиЛаб
Андрей Петухов, BIESSERUSSA

## Slide 2
ПРАВИЛА
Следуем времени
Участвуем в опросах
Когда всё «зависло»
подожди
обнови страницу
перезайди
Посмотри в
записи
Пишем в чате
Выражаем эмоции
Ведущий вернется 

## Slide 3
Термоформование
Термоформование - это процесс производства, при котором лист пластмассы, нагревают до температуры формования. Далее лист формуется при помощи вакуума и/или механическим давлением в форме и обрезается для создания пригодного для использования продукта. Лист или «пленку», применительно к более тонким материалам, нагревают в печи до достаточно высокой температуры, которая позволяет растягивать ее в форму или на форму и охлаждать для сохранения заданной формы.

## Slide 4
Применение
Автомобильная промышленность– лыжные и грузовые боксы ( ПП, ПС и ABS), солнцезащитные козырьки, световые колпаки, отделка крыши, внутренняя подкладка и отделка салонов (PP,ABS,PC), карты дверей (ABS), элементы экстерьера и интерьера. (материалы – компаунды на основе ПП, ПК, АБС).
Детали автобусов и электробусов – внешние панели и панели отделки интерьеров (компаунды на основе ПП, ПК, АБС, ПММА).
Железнодорожный транспорт и трамваи, самолеты, кемперы – внутренние и внешние накладки, кожухи, спойлеры, сиденья (PP,ABS,PC,PSU,PES).
Мотоциклы – детали обвеса , ветрозащитные экраны, обтекатели. сиденья (композиты и компаунды на основе ПП, ПК, АБС) .
Сельхозтехника и тракторы: наружная обшивка, обтекатели и элементы кузова, крыша трактора (композиты и компаунды на основе ПП, ПК, АБС, ПММА).
Детали Кузова | Тип пластика
Бампер | PP, PP+EPDM, ABS,PC,RIM PU
Сидения | PUR, PP, PVC, ABS, PA
Панель приборов | PP, ABS, SMA, PPE, PC
Топливная система | HDPE, POM, PA, PP, PBT
Кузов и кузовные панели | PP, PPE, UP, ABS, MAT
Подкапотные компоненты | PA, PP, PBT
Внутренняя отделка салона | PP, ABS, PET, POM, PVC
Электрические компоненты | PP, PE, PBT, PA, PVC
Внешние пластиковые элементы кузова | ABS, PA, PBT, POM, ASA, PP
Светотехника | PP, PC, ABS, PMMA, UP
Обшивка салона | PVC, PUR, PP, PE
Бачки для жидкостей | PP, PE, PA

## Slide 5
Применение
Холодильники: внутренние контейнеры, внутренние двери, дверные коробки. ПП,УПС(HIPS)
Упаковочная промышленность: транспортные поддоны, сепараторы и разделители, контейнеры (АБС, ПП,ПЭ)
Строительная индустрия: изоляционные материалы(ПЭ,ПП), нестандартные световые решения (ПС), облицовка стен.
Спорт: велосипедные шлемы (композиции на основе ПП) и различные накладки спортивной защиты (ПЭ).
Путешествия: чемодан с твердой оболочкой(блок ПП, поликарбонат, АБС).
Маркетинг: уличные вывески световая реклама (PET G) и рекламные формы(PET G)
Сантехника: ванны и душевые поддоны( ПММА,ПММА с АБС двухслойные), душевые перегородки и прозрачные детали (ПММА, PC)

## Slide 6
Материалы
ABS : Acrylonitrile Butadiene Styrene
PMMA : Polymethylmethacrylate
HIPS : High Impact Polystyrene
PP : Polypropylene
HDPE : High Density Polyethylene
PVC : Polyvinyl Chloride
PET : Polyethylene terephthalate
PETG : Polyethylene Terephthalate Glycol
PC : Polycarbonate
Термоформовочные машины должны обрабатывать все виды стандартных термопластичных материалов, таких как HIPS, ABS, PMMA, PVC, PC, PP, HDPE , а также новые и передовые термопластичные материалы различной толщины в пределах спецификаций обработки и условий, указанных производителем материала.

## Slide 7
Технологии Термоформования
Вакуумная формовка
Однослойный термопластичный материал нагревают и затем формуют на обработанной пресс-форме, чтобы получить окончательную форму детали благодаря эффекту вакуума, который подается через пресс-форму..

## Slide 8
Технологии Термоформирования
Формирование давлением
Высокопроизводительный процесс, добавляющий дополнительное давление к вакууму, чтобы получить более сложные формы, более быстрое время цикла или обрабатывать материалы со сложными механическими свойствами для высокой производительности производства.

## Slide 9
Технологии Термоформирования
Двусторонняя формовка
Высокопроизводительный процесс, добавка к гидростатическому давлению, для получения более сложных форм.

## Slide 10
Технологии Термоформирования
Термо покрытие или Термо Ламинация
Высокопроизводительный процесс, добавка к гидростатическому давлению, для получения более сложных форм.

## Slide 11
Технологическая линия
Форматирование панелей листа с припуском для формования
Процесс формования
Обрезка в нужный размер и формирование отверстий
Раскрой панелей
Формование
Обрезка

## Slide 12
Схема станка
Модуль автозагрузки и выгрузки
Плита крепления форм
Модуль нагрева
Рамка пресса
Стойка ЧПУ
Счетчик деталей

## Slide 13
Схема регулировки рамки
Размер адаптивных пластин (от максимального до минимального и промежуточного положения) определяется прижимной рамой, обеспечивающей движение, и он полностью контролируется со стойки ЧПУ

## Slide 14
Верхняя рамка контура
Рамка – данные размера на экране стойки ЧПУ
Рамка прессования

## Slide 15
Лампы нагрева
 | Кварц | Галоген
Стоимость |  | 
Скорость реакции |  | 
Зона нагрева |  | 
Срок службы |  | 
Галогеновые
Кварц

## Slide 16
Пирометр
Пирометр контроля температуры листа
ЧПУ: Контроль каждой лампы на нижнем и верхнем модуле нагрева
Контроль времени прогрева и охлаждения листа и формовочного элемента

## Slide 17
Фотоэлемент контроля
Фотоэлемент контроля прогиба листа и включения аварийного охлаждения

## Slide 18
Фотоэлемент контроля раздутия
Фотоэлемент контролирует верхнюю границу при раздувании листа перед прессованием

## Slide 19
Охлаждение
ЧПУ – страница контроля охлаждения
Охлаждение с помощью высокопроизводительных вентиляторов

## Slide 20
Контрформа
ЧПУ – страница контроля и управления контр формой
Контр форма для сложных изделий

## Slide 21
Форма
Жесткая структура механизма перемещения формы
ЧПУ: информация, связанная с положением и движением формы, как положение, скорость подъема и опускания формы

## Slide 22
Система автозагрузки и выгрузки
Специальное решение для автовыгрузки изделия
Загрузка и выгрузка возможна с левой или правой стороны. Максимальный вес пакета листов 2 тонны. Максимальная высота пачки 1000 мм. Максимальная регулировка положения листа +/- 100 мм

## Slide 23
Стандартная смена форм
Пневмомеханическая фиксация форм
Зона смены форм.

## Slide 24
Система крепления форм
Вакуум
Система подачи вакуума к форме и эксцентриковый механизм фиксации форм
Алюминиевая плита с резьбовым креплением для форм

## Slide 25
Компоненты
Стандартное крепление терморегулятора
Система контроля протечек из формы

## Slide 26
Опции
Термокамера
Терморегулятор нагрева форм.
Максимальная температура 140°
Мощность 12 кВт

## Slide 27
Опции
Антистатическая планка необходима чтобы избежать проблем, связанных со статическим зарядом на поверхности листов во время фазы загрузки. Это гарантирует высокое качество продукции
Вторая плита крепления формы

## Slide 28
Технические особенности
A Это расстояние представляет максимальную высоту фасонной детали, включая основание пресс-формы.
B Техническое расстояние между верхней частью формы (в положении максимальной высоты) и нижней группой нагрева.
Макс. Размер основания форм Макс. Размер основания форм Ширина листа
Длина листа
мм 2500x1500 мм 900x770
Основание + 70 мм
Основание + 70 mm
Формуемый элемент
Основание формы
Верхний модуль нагрева
Основание формы
A
B

## Slide 29
Технические особенности
34
мм 2570x1570
мм 970x770
Макс размер листа
Мин размер листа Ширина листа
Длина листа
Основание формы +70 мм
Основание формы +70 мм
2500x1500 мм 900x770 мм
1000
Макс размер основания формы Мин размер основания формы Макс высота формования от базы
Основание формы
Формующий элемент

## Slide 30
Основные конкурентные преимущества
Широкий диапазон расположения и размеров регулируемой рамки
Терма очень структурирована, и это гарантирует большую точность и надежность конструкции станка
Высококачественные компоненты, такие как Siemens и Festo
Закрытая система камеры
Удаленная помощь в режиме реального времени: диагностика, контроль и модификация параметров и проверка общих параметров

## Slide 31
Применение
Автомобильная промышленность– лыжные и грузовые боксы ( ПП, ПС и ABS), солнцезащитные козырьки, световые колпаки, отделка крыши, внутренняя подкладка и отделка салонов (PP,ABS,PC), карты дверей (ABS), элементы экстерьера и интерьера. (материалы – компаунды на основе ПП, ПК, АБС).
Детали автобусов и электробусов – внешние панели и панели отделки интерьеров (компаунды на основе ПП, ПК, АБС, ПММА).
Железнодорожный транспорт и трамваи, самолеты, кемперы – внутренние и внешние накладки, кожухи, спойлеры, сиденья (PP,ABS,PC,PSU,PES).
Мотоциклы – детали обвеса , ветрозащитные экраны, обтекатели. сиденья (композиты и компаунды на основе ПП, ПК, АБС) ..
Сельхозтехника и тракторы: наружная обшивка, обтекатели и элементы кузова, крыша трактора (композиты и компаунды на основе ПП, ПК, АБС, ПММА).
Детали Кузова | Тип пластика
Бампер | PP, PP+EPDM, ABS,PC,RIM PU
Сидения | PUR, PP, PVC, ABS, PA
Панель приборов | PP, ABS, SMA, PPE, PC
Топливная система | HDPE, POM, PA, PP, PBT
Кузов и кузовные панели | PP, PPE, UP, ABS, MAT
Подкапотные компоненты | PA, PP, PBT
Внутренняя отделка салона | PP, ABS, PET, POM, PVC
Электрические компоненты | PP, PE, PBT, PA, PVC
Внешние пластиковые элементы кузова | ABS, PA, PBT, POM, ASA, PP
Светотехника | PP, PC, ABS, PMMA, UP
Обшивка салона | PVC, PUR, PP, PE
Бачки для жидкостей | PP, PE, PA

## Slide 32
Марочный ассортимент СИБУР для термоформования
Детали Кузова | Тип пластика
Бампер | PP (PP8300G, PP8400G+EPDM), ABS (0445E, 0554E, 0475E)
Сидения | PP (PP 8300G, PP8400G+EPDM), ABS (0445E, 0554E, 0475E)
Панель приборов | PP (PP 8300G, PP8400G+EPDM), ABS (0445E, 0554E, 0475E) PC(PC010)
Кузов и кузовные панели | PP (PP 8300G, PP8400G+EPDM), ABS (0445E, 0554E, 0475E)
Подкапотные компоненты | PP (PP 8300G, PP8400G+EPDM), ABS (0445E, 0554E, 0475E)
Внутренняя отделка салона | PP (PP8300G,PP8400G+EPDM), ABS (0445E, 0554E, 0475E), PET
Внешние пластиковые элементы кузова | PP (PP 8300G,PP8400G+EPDM), ABS (0445E, 0554E, 0475E)
Светотехника | ABS (0445E, 0554E, 0475E), PC(PC010)
Обшивка салона | PP (PP 8300G, PP8400G+EPDM), HD03580SB

## Slide 33
Применение
Холодильники: внутренние контейнеры, внутренние двери, дверные коробки. ПП,УПС(HIPS)
Упаковочная промышленность: транспортные поддоны, сепараторы и разделители, контейнеры (АБС, ПП,ПЭ)
Строительная индустрия: изоляционные материалы(ПЭ,ПП), нестандартные световые решения (ПС), облицовка стен.
Спорт: велосипедные шлемы (композиции на основе ПП) и различные накладки спортивной защиты (ПЭ).
Путешествия: чемодан с твердой оболочкой(блок ПП, поликарбонат, АБС).
Маркетинг: уличные вывески световая реклама (PET G) и рекламные формы(PET G)
Сантехника: ванны и душевые поддоны( ПММА,ПММА с АБС двухслойные), душевые перегородки и прозрачные детали (ПММА, PC)

## Slide 34
Рекомендуемые марки
Материал | Марка
Полипропилен (PP) | SIBEX PP H032 TF, SIBEX PP H038 TF, SIBEX PP H039 TF, PP 8300G, PP 8400G
Полистирол (PC) | ПС 30FEB, ПС 35FE, ПС 95FM, ПС 525М, ПС 535, ПС 585, ПС 45FE, ПС 85FM, ПС 825, ПС 825ES, ПС 945E
Поликарбонат(PC) | PC (PC010)
Акрилонитрил бутадиен стирол (ABS) | 0445E, 0554E, 0475E

## Slide 35: Ваши контакты в Сибур
Безух
Руслан
Михайлович
Эксперт
Технический сервис
+7 963 681 28 28
bezukhrm@sibur.ru
Хапренко
Владимир
Викторович
Эксперт
Технический сервис
+7 985 990 25 79
khaprenkovv@sibur.ru
https://vk.com/sibur_polylab
https://t.me/siburpolylab
Коваленко
Ольга
Викторовна
Менеджер
СИБУР ПолиЛаб
+7 926-078-27-45
kovalenkoolv@sibur.ru

## Slide 36: Ваши контакты в BIESE
Петухов
Андрей
??????
????
????
+7????????????????
Andrey.Petuhov@biesse.ru